Truth Tables and K-maps
Avinash Prabhu (2018102027)

Here , I have not included the K maps for circuits that needed more than 4 inputs and outputs as it was told to us that it is not required.

2x1 MUX truth table

i0	i1	so	y
0	x	0	0
1	X	0	1
x	0	1	0
x	1	1	1

2x1 MUX k-map
		i1 , s0
		0,0	0,1	1,1	1,0
i0	0	0	0	1	0
	1	1	0	1	1

4x1 MUX truth table
i0	i1	i2	i3	s1	s0	y
0	x	x	x	0	0	0
1	x	x	x	0	0	1
x	0	x	x	0	1	0
x	1	x	x	0	1	1
x	x	0	x	1	0	0
x	x	1	x	1	0	1
x	x	x	0	1	1	0
x	x	x	1	1	1	1

4x1 MUX k-maps
	for s1=0, s0=0					for s1=0, s0=0
		i0,i1					i0,i1
		0,0	0,1	1,1	1,0				0,0	0,1	1,1	1,0
i2,i3	0,0	0	0	1	1		i2,i3	0,0	0	1	1	0
	0,1	0	0	1	1			0,1	0	1	1	0
	1,0	0	0	1	1			1,0	0	1	1	0
	1,1	0	0	1	1			1,1	0	1	1	0

	for s1=0, s0=0					for s1=0, s0=0
		i0,i1					i0,i1
		0,0	0,1	1,1	1,0				0,0	0,1	1,1	1,0
i2,i3	0,0	0	0	0	0		i2,i3	0,0	0	0	0	0
	0,1	0	0	0	0			0,1	1	1	1	1
	1,0	1	1	1	1			1,0	1	1	1	1
	1,1	1	1	1	1			1,1	0	0	0	0

8x1 MUX truth table
i0	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	s2	s1	s0	y
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
1	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1
x	0	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0
x	1	x	x	x	x	x	x	0	0	1	1
x	x	0	x	x	x	x	x	0	1	0	0
x	x	1	x	x	x	x	x	0	1	0	1
x	x	x	0	x	x	x	x	0	1	1	0
x	x	x	1	x	x	x	x	0	1	1	1
x	x	x	x	0	x	x	x	1	0	0	0
x	x	x	x	1	x	x	x	1	0	0	1
x	x	x	x	x	0	x	x	1	0	1	0
x	x	x	x	x	1	x	x	1	0	1	1
x	x	x	x	x	x	0	x	1	1	0	0
x	x	x	x	x	x	1	x	1	1	0	1
x	x	x	x	x	x	x	0	1	1	1	0
x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1

1x2 DEMUX truth table
s0	y	o0	o1
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1

1x2 DEMUX k-maps
	for o0				for 01

		y					y
		0	1				0	1
s0	0	0	1		s0	0	0	0
	1	0	0			1	0	1

1x4 DEMUX truth table
s1	s0	y	o00	o01	o10	o11
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1

1x4 DEMUX k-maps
	for o0					for o1

		y					y
		0	1				0	1
S1,s0	0,0	0	1		S1,s0	0,0	0	0
	0,1	0	0			0,1	0	0
	1,0	0	0			1,0	0	0
	1,1	0	0			1,1	0	0

	for o2					for o3

		y					y
		0	1				0	1
S1,s0	0,0	0	0		S1,s0	0,0	0	0
	0,1	0	0			0,1	0	0
	1,0	0	1			1,0	0	0
	1,1	0	0			1,1	0	1

1x8 DEMUX truth table
s2	s1	s0	Y	o000	o001	o010	o011	o100	o101	o110	o111
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

1x8 DEMUX k-maps
	o0					o1

		y,s2					y,s2
		0,0	0,1	1,1	1,0				0,0	0,1	1,1	1,0
s0,s1	0,0	0	1	0	0		s0,s1	0,0	0	0	0	0
	0,1	0	0	0	0			0,1	0	0	0	0
	1,0	0	0	0	0			1,0	0	1	0	0
	1,1	0	0	0	0			1,1	0	0	0	0

	o2					o3

		y,s2					y,s2
		0,0	0,1	1,1	1,0				0,0	0,1	1,1	1,0
s0,s1	0,0	0	0	0	0		s0,s1	0,0	0	0	0	0
	0,1	0	1	0	0			0,1	0	0	0	0
	1,0	0	0	0	0			1,0	0	0	0	0
	1,1	0	0	0	0			1,1	0	1	0	0

	o4					o5

		y,s2					y,s2
		0,0	0,1	1,1	1,0				0,0	0,1	1,1	1,0
s0,s1	0,0	0	0	1	0		s0,s1	0,0	0	0	0	0
	0,1	0	0	0	0			0,1	0	0	0	0
	1,0	0	0	0	0			1,0	0	0	1	0
	1,1	0	0	0	0			1,1	0	0	0	0

	o6					o7

		y,s2					y,s2
		0,0	0,1	1,1	1,0				0,0	0,1	1,1	1,0
s0,s1	0,0	0	0	0	0		s0,s1	0,0	0	0	0	0
	0,1	0	0	1	0			0,1	0	0	0	0
	1,0	0	0	0	0			1,0	0	0	0	0
	1,1	0	0	0	0			1,1	0	0	1	0

1x2 DECODER truth table
i0	en	o0	o1
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1

1x2 DECODER k-maps
	for o0				for 01

		en					en
		0	1				0	1
i0	0	0	1		i0	0	0	0
	1	0	0			1	0	1

2x4 DECODER truth table
i1	i0	en	o00	o01	o10	o11
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1

2x4 DECODER k-maps
	for o0					for o1
		en					en
		0	1				0	1
i1,i0	0,0	0	1		i1,i0	0,0	0	0
	0,1	0	0			0,1	0	0
	1,0	0	0			1,0	0	0
	1,1	0	0			1,1	0	0

	for o2					for o3
		en					en
		0	1				0	1
i1,i0	0,0	0	0		i1,i0	0,0	0	0
	0,1	0	0			0,1	0	0
	1,0	0	1			1,0	0	0
	1,1	0	0			1,1	0	1

3x8 Priority encoder truth table
3x8

i0	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	o2	o1	o0	v
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
x	x	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
x	x	x	1	0	0	0	0	0	1	1	1
x	x	x	x	1	0	0	0	1	0	0	1
x	x	x	x	x	1	0	0	1	0	1	1
x	x	x	x	x	x	1	0	1	1	0	1
x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1